Информация о возможности подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения:

1) водоснабжение и водоотведение:

(информация о возможности подключения ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ» от 17.01.2022 №06)

- подключение к централизованной системе холодного водоснабжения возможно на водопроводной сети Ø=300 мм, проходящей в границах земельного участка по адресу: тракт Павловский, 174а.

На момент подготовки технических условий предельная свободная мощность существующих сетей водопровода: 5,0 м3/сут.

Максимальная нагрузка в точке подключения к сетям водоснабжения - ---- м3/сут.

- подключение к централизованной системе водоотведения возможно на канализационном коллекторе Ø1000 мм, проходящем в границах земельного участка по адресу: тракт Павловский, 174а, существующий колодец.

На момент подготовки технических условий предельная свободная мощность существующих сетей канализации: 5,0 м3/сут.

Максимальная нагрузка в точке подключения к сетям водоотведения - ---- м3/сут.

Размещение объекта относительно существующих сетей водоснабжения и водоотведения выполнить с учетом нормативных требований (СП 42.13330.2016, СанПиН 2.1.4.1110-02). В случае размещения объекта в охранной зоне сетей или на действующих сетях водопровода и канализации, предусмотреть их вынос.

2) теплоснабжение:

(технические условия АО «Барнаульская генерация» от 14.01.2022 №122295):

Максимальная тепловая нагрузка объекта: 0,1 Гкал/ч.

Точка присоединения: тепловая камера ТК-УТ-14, на ответвлении от магистральной тепловой сети М-33.

Срок действия технических условий – 3 года с даты их выдачи.

Информация о плате за подключение (технологическое присоединение) к тепловым сетям отсутсвует.

3) газоснабжение

(технические условия ООО «Газпром газораспределение Барнаул» от 02.02.2022 №ИП-00831):

Максимальная нагрузка (максимальный расход газа): до 5,0 м3/час.

Возможная точка подключения: действующий газопровод высокого давления в районе рассматриваемого здания.

Сроки подключения (технологического присоединения): согласно Постановления Правительства РФ №1547 от 13.09.2021.

Плата за подключение: в соответствии с решением управления Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов №351 от 25.11.2020 и №405 от 08.12.2020.